## Slide 1: Dílčí projekt DP 6 Výsledky v roce 2026
Projekt TA ČR č. TN02000044

## Slide 2
DP 6 – Zpracování registrovaných druhů hmyzu pro různá využití v zemědělsko-potravinářském a dalších sektorech
NÁZEV VÝSLEDKU | rok | typ
Jedlý hmyz s navýšeným obsahem provitamínu A a vitamínu E SPLNĚNO | 2023 | Gfunk
Strategie přípravy hydrolyzátu registrovaných druhů hmyzu SPLNĚNO | 2025 | Ztech
Jedlý hmyz s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) | 2026 | Gfunk
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu | 2026 | Gfunk
Produkce jedlého hmyzu s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) | 2026 | Gfunk
Lipidická složka jedlého hmyzu získaná při procesu odtučnění | 2026 | Gfunk
Workshop - benefity souvisejícími s produkcí jedlého / krmného hmyzu | 2027 | O
Práškový koncentrát s vysokým obsahem bílkovin připravený z jedlého hmyzu | 2027 | Ztech
Hydrolyzát z registrovaných druhů jedlého / krmného hmyzu | 2028 | Gfunk
Publikace - zpracování hmyzu | 2028 | O

## Slide 3
Jedlý hmyz s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA)
Vzorky: larvy Tenebrio molitor
Krmivo - Substrát obohacený o semena slunečnice
Usmrcení A) varem (5 min)
B) mrazem (-18 °C)
Zpracování: lyofilizace
Porovnání se substráty s různým složením
A) expandovaný šrot zrnin + mrkev
B) expandovaný šrot zrnin + špenát
C) expandovaný šrot zrnin + slunečnicová
semínka
D) Kontrola – pouze expandovaný šrot zrnin

## Slide 4
Vliv přídavku slunečnicových semen na zastoupení UFA a SFA
Jedlý hmyz s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA)
slunečnice
kontrola
špenát
mrkev
Chart: 
| expandovaný šrot zrnin | expandovaný šrot zrnin | expandovaný šrot zrnin + mrkev | expandovaný šrot zrnin + mrkev | expandovaný šrot zrnin + špenát | expandovaný šrot zrnin + špenát | expandovaný šrot zrnin + loupaná slunečnice | expandovaný šrot zrnin + loupaná slunečnice
Neidentifikované MK | 5.6098 | 7.4957 | 3.3952 | 6.6932 | 5.4499 | 7.017 | 4.0127 | 6.0452
Suma nasycených MK (SFA) | 20.4554 | 20.5015 | 22.0735 | 20.6715 | 21.7026 | 20.4974 | 18.4667 | 17.6742
Suma nenasycených MK (UFA) | 73.9348 | 72.0029 | 74.5313 | 72.6352 | 72.8475 | 72.4856 | 77.5206 | 76.2806

## Slide 5
Vliv přídavku slunečnicových semen na zastoupení PUFA
Jedlý hmyz s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA)
Přídavek slunečnicových semen → Vyšší zastoupení polyenových mastných kyselin v tuku v průměru o 14 %
Nárůst obsahu esenciální kyseliny linolové

## Slide 6
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu
Larvy
Dospělci
Frass
Vedlejší produkt hmyzu
Materiál pro produkci hydrolyzátu
Mrtví jedinci

## Slide 7
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu
Metoda hydrolýzy
Sušenéa mražené imago potemníka moučného (1 kg)
Hydrolýza
  Voda 15 l
  teplota 140 °C v kyselém prostředí - kys. jablečná (100g)
  5h
  filtrace
Exkrementy a organické zbytky (frass) larev potemníka moučného (2 kg)
Hydrolýza
  Voda 1 l
  teplota 140 °C v kyselém prostředí - kys. jablečná (100g)
  5h
  filtrace
A)
B)

## Slide 8
Analyzované vzorky
Vzorek | Laboratorní kód | Popis vzorku
1 | VV 2676/23 | 20231129 UCHP_VSCHT_hydrolyzat_potemník
2 | VV 1079/24 | UCHP_VSCHT 323_hydrol_potemník 2 29.11.2023, vzorkováno 12. 4. 2024
3 | VV 1080/24 | UCHP_VSCHT 323_hydrol_potemník 27. 3. 2024
4 | VV 1081/24 | UCHP_VSCHT 323_hydrol_potemník_exkrementy 30. 4. 2024
5 | VV 1297/25 | Hydrol. Frass, ÚCHP, 2.5.2025
6 | VV 1298/25 | Hydrol. Frass, ÚCHP, 28.4.2025
7 | VV 1299/25 | Hydrol. Brouci, ÚCHP, 30.4.2025
8 | VV1591/25 | Hydrolyzát Frass starý ÚCHP 17.6.2025
9 | VV 3228/25 | UCHP_VSCHT 323_hydrol. Potemník brouci, ÚCHP 23.10.2025
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu

## Slide 9
Suma a profil aminokyselin v hydrolyzátech (mg/l)
5x vyšší obsah aminokyselin v hydrolyzátu získaného z dospělců T. molitor, nejvíce zastoupenou AMK byla kyselina asparágová
Chart: Koncentrace (mg/l)
| VV 2676/23 | VV 1079/24 | VV 1080/24 | VV 1299/25 | VV 3228/25 | VV 1081/24 | VV 1297/25 | VV 1298/25 | VV1591/25
Alanin | 240.3426 | 170.982 | 239.3327 | 256.9487 | 247.057 | 48.6615 | 20.9042 | 20.31 | 36.4093
Arginin | 93.2809 | 58.0594 | 103.5381 | 68.6092 | 72.6593 | 23.661 | 20.0736 | 21.7654 | 23.4245
Asparagin | 3.4106 | 2.6807 | 4.5938 | 4.4004 | 6.088 | 4.7939 | 1.8081 | 1.7181 | 6.2
Cystein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cystin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenylalanin | 68.8332 | 42.1537 | 63.8706 | 63.9519 | 60.2465 | 30.7759 | 5.0872 | 4.5458 | 27.8907
Glycin | 95.2742 | 82.1872 | 110.9144 | 109.376 | 123.1378 | 45.33 | 27.3666 | 26.1681 | 33.7478
Glutamin | 3.1512 | 2.9582 | 1.888 | 5.3861 | 4.1437 | 0.86503 | 1.6868 | 1.3798 | 1.2
Histidin | 72.2748 | 31.8224 | 51.0099 | 35.4709 | 36.5305 | 53.5629 | 23.3341 | 24.0043 | 32.8459
Leucin + isoleucin | 173.053 | 92.3304 | 139.4373 | 294.057 | 313.8531 | 29.243 | 18.0713 | 17.043 | 35
Kys. asparagova | 1161.9014 | 631.4926 | 979.1012 | 788.4558 | 914.3808 | 589.6889 | 243.7234 | 278.8305 | 480
Kys. glutamova | 11.0355 | 12.8043 | 15.0016 | 10.8659 | 16.0952 | 9.8206 | 4.8755 | 5.6344 | 11.6847
Potemník moučný (imago)
Frass
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu

## Slide 10
Suma peptidů v hydrolyzátech (mg/l)
Funkční vzorek hydrolyzátu z hmyzu

## Slide 11
Lipidická složka jedlého hmyzu získaná při procesu odtučnění (funkční vzorek)
Chovatel: PAPEK s.r.o.
Druh hmyzu: Potemník moučný (Tenebrio molitor)
Ustájení: Plastové boxy, nucená ventilace
Krmivo: Expandovaný šrot zrnin
Usmrcení: zamrazení
Zpracování: lyofilizace
Odtučnění: Soxhletova extrakce (hexanem/diethyletherem; 5h (50 cyklů)
larvy T. molitor
larvy T. molitor
těsně před zakuklením

## Slide 12
Lipidická složka jedlého hmyzu získaná při procesu odtučnění (funkční vzorek)
Obsah tuku (%)
Chart: 
| larvy T. molitor (hexan) | larvy T. molitor (DEE) | larvy T. molitor před zakuklením (hexan) | larvy T. molitor před zakuklením (DEE)
obsah tuku | 21.5 | 22.4 | 33.4757 | 33.9533

## Slide 13
Plánované činnosti v rámci DP6:
Příprava funkčního vzorku hydrolyzátu z hmyzu
Pokračování ve vývoji funkčního vzorku a ověřené technologie - jedlý hmyz s navýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA)
Lipidická složka jedlého hmyzu získaná při procesu odtučnění
  Lipidomická studie
  Oxidativní stabilita

## Slide 14
DP 6 – Zpracování registrovaných druhů hmyzu pro různá využití v zemědělsko-potravinářském a dalších sektorech
Výsledek nad rámec projektu (O)

## Slide 15: Frass jako perspektivní organické hnojivo
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/192
FRASS = trus, exoskelety, zbytky částí těl hmyzu, potravy a substrátu
Web of Science – Topic Frass Citation report
Frass jako perspektivní organické hnojivo

## Slide 16: Frass jako součást cirkulární ekonomiky
Frass jako perspektivní organické hnojivo

## Slide 17: Složení frassu
Dusík, fosfor, draslík
Mikroprvky (Mn, Zn, Fe, Cu…)
Organická složka
Chitin z exoskeletů
Variabilita složení v závislosti na:
  druhu hmyzu
  použitém krmivu
  podmínkách chovu
  podílu zbytkového substrátu
Frass jako perspektivní organické hnojivo

## Slide 18: Chitin
Polymer N-acetylglukosaminu
Klíčová biologicky aktivní složka hmyzího frassu
Nerozpustný ve vodě
Stimuluje obranné mechanismy rostlin
Zvyšuje mikrobiální aktivitu v půdě, čímž podporuje růst prospěšných bakterií a hub.
Frass jako perspektivní organické hnojivo

## Slide 19: Využití frassu
Organické hnojivo
Přímé využití
Nepřímé využití
Výroba hydrolyzátů
Výroba bioethanolu
„..musí být podrobeno tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C po dobu alespoň 60 minut a snížení počtu sporotvorných a toxinogenních bakterií, pokud jsou identifikovány jako příslušné riziko.“ (Nařízení EU 142/2011)
Frass jako perspektivní organické hnojivo

## Slide 20: Přímé využití frassu - pilotní studie
Pozorování vlivu různých druhů frassu na kvalitu plodů rajčat
Kontrola
Frass
(2 g/ l substrátu)
Lykopen
β-karoten
Lutein
Stanovení karotenoidů a tokoferolů
Metabolomická analýza
Hnojiva na bázi frassu | Označení
Gryllodes sigillatus (cvrček krátkokřídlý) | 1R
Frass Black (potemník moučný) | 2R
Insect Czech (potemník moučný) | 3R
Tenebrio molitor (potemník moučný) | 4R
Acheta domesticus (cvrček domácí) | 5R
Hnojík (potemník moučný) | 6R
Frass Insect (potemník moučný) | 7R
Kontrola | 8K
Odrůda Tornado

## Slide 21: Vliv frassu na metabolom rajčat
PCA (ESI +)
PCA (ESI+)
Kontrola
Frass
Kontrola
Potemník
Cvrček
R2X=0.684
Q2=0.574
R2X=0.733
Q2=654
 Ovlivněna biosyntéza metabolitů souvisejících s růstem (adenin, 28-norbrassinolid) a propustností membrán (stigmasterol); stresovou odpovědí (MGDG, chlorogenová kyselina)